Załącznik nr  4

do SIWZ

...............................................................................

Pieczęć lub nazwa Wykonawcy

ARKUSZ CHARAKTERYSTYKI

# FUNKCJONALNOŚĆ MASZYNY – WIELKOFORMATOWEJ  DRUKARKI CYFROWEJ, LATEKSOWEJ

W dalszej części Załącznika przedstawiono wymagania funkcjonalne Zamawiającego. Stopień spełnienia wymogów funkcjonalnych będzie stanowić jeden z czterech kryteriów oceny złożonej oferty.

Dostawca powinien wypełnić poniższe tabele funkcjonalne w następujący sposób:

- Zamieszczone tabele należy traktować jako integralną część oferty.

- Nie należy wprowadzać zmian i poprawek w dostarczonych tabelach.

- Sposób oceny udzielonych w ankietach odpowiedzi wyjaśniono w  arkuszu oceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Przy wypełnianiu tabel należy wziąć pod uwagę, że oferta ma charakter wiążący, oraz że stanowić ona będzie załącznik do Umowy.

Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu zostały wyszczególnione w tabelach.

Poszczególne kolumny tabeli  w zakresie:

TECHNOLOGIA I UNIWERSALNOŚĆ MASZYNY DRUKARSKIEJ

mają następujące znaczenie:

- Kolumny nr 4 i 5 „Odpowiedź” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dana funkcjonalność jest zapewniona przez dostawcę maszyny w ramach zaproponowanej w ofercie ceny – zaznaczenie odpowiedzi „TAK” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – maszyna posiada taką funkcjonalność i jest zawarta w ofercie, zaznaczenie odpowiedzi „NIE” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE oznacza, że maszyna nie posiada takiej funkcjonalności nie została ona zawarta w ofercie.

- Kolumna nr 3 „Krytyczność” odnosi się do sytuacji w której Zamawiający bezwzględnie wymaga, by dana cecha maszyny była spełniona, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy – taka cecha oznaczona jest jako „Krytyczność” – „TAK”. W przypadku w którym Zamawiający uznał, iż dana cecha systemu nie jest bezwzględnie wymagana jest Atrybut Krytyczności nie został określony.

- Ponadto w przypadku gdy w wierszu określającym daną cechę maszyny, Zamawiający nie określił odpowiedzi metodą „TAK” / „NIE”, wymaga on wskazania danej cechy systemu w sposób opisowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza udzielenie odpowiedzi w dodatkowym załączniku do oferty, jednakże w treści „Arkusza Funkcjonalności” musi się znaleźć wyraźne odwołanie w którym załączniku znajduje się dana odpowiedź opisowa. Zamawiający dopuszcza także w tym przypadku, by Dostawca samodzielnie stworzył załącznik dla tej odpowiedzi i załączył go do oferty.

- Kolumna „Funkcjonalność zawarta w ofercie” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dana funkcjonalność zostanie zapewniona przez Dostawcę w ramach zaproponowanej w ofercie ceny . Wstawienie znaku „X” lub TAK w kolumnie 4 - oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej TAK-  tzn.  funkcjonalność zawarta w ofercie. Brak  znaku „X”  lub TAK w kolumnie nr 4 oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE tzn. funkcjonalność nie zostało zawarte w ofercie.

- Wszystkie Funkcjonalności zaznaczone przez Dostawcę znakiem „X” te określone Atrybutem Krytyczności jak również i te nie oznaczone tym Atrybutem muszą być wliczone w cenę oferty.

- Słowo „BRAK”	w kolumnie nr 4 : - odpowiedź ta oznacza, że funkcjonalność nie jest możliwa do zagwarantowania i funkcjonalność nie istnieje w ofercie.

Uwaga:

Nie wstawienie znaku „X” w wierszu danej funkcjonalności, bądź wstawienie więcej niż jednego znaku „X” będzie uznane za udzielenie najniżej punktowanej odpowiedzi tj. „Brak możliwości wykonania funkcjonalności”. Zamawiający zastrzega, że stopień spełnienia określonych funkcjonalności będzie podlegał sprawdzeniu podczas prezentacji, której regulamin stanowi załącznik do SIWZ. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia prezentacji Wykonawca nie udowodni, że dana funkcjonalność jest zapewniona przez oferowaną maszynę, oferta Wykonawcy może być odrzucona.

Dostawca może zawrzeć w ofercie dodatkowe informacje poszerzające odpowiedź zamieszczoną we wcześniejszych wierszach.

Atrybut „Krytyczność” – oznacza bezwzględny wymóg stanowiący istotny warunek dla kompletności. Zamawiający ustala warunki dla atrybutu „krytyczność”, zaś Dostawca zobowiązany jest w swojej ofercie do kompletnego ujęcia wskazanych czynników, niespełnienie kompletne wszystkich warunków łącznie atrybutu krytyczność, stanowi podstawowy czynnik do odrzucenia oferty. Ponadto w celu ułatwienia Dostawcom wypełnienia Arkusza Funkcjonalności, kolumna nr 5 w przypadku Atrybutu „Krytyczności” została przez Zamawiającego zaznaczono szarym tłem, by w ten sposób wskazać Wykonawcom te funkcjonalności, które są dla Zamawiającego bezwzględnie niezbędne i wymagane.

TECHNOLOGIA I UNIWERSALNOŚĆ DRUKARKI

Legenda:

Znak „X”  lub słowo „TAK” w polu kolumny nr 4 oznacza TAK,

Znak „X” lub słowo „NIE” w polu kolumny nr 5 oznacza NIE,

Słowo „BRAK” w kolumnie nr 4 oznacza brak możliwości wykonania funkcjonalności

| LP. | Charakterystyka W ZAKRESIE TECHNOLOGII I UNIWERSALNOŚCI MASZYNY | KRYTYCZNOŚĆ bezwzględnie wymagana | ODPOWIEDŹ TAK- warunek spełniony NIE- warunek nie spełniony |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. (X) TAK | 5. (X) NIE |
| 1. | Czy technologia drukowania jest cyfrowa? | tak |  |  |
|  | Czy drukowanie odbywa się w technologii atramentowej wodnej – lateksowej ? | TAK |  |  |
|  | Czy maszyna nie wydzielając gazy cieplarniane ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna nie wydziela ścieków ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna nie przekroczą poziomu hałasu (do 75 dB) i posiada certyfikat ISO 9296? | tak |  |  |
|  | Czy rozdzielczość druku spełnia wymóg 1200 x 1200 dpi ? | tak |  |  |
|  | Czy prędkość wydruku nie jest niższa niż 75 m2/godz. dla produktów do stosowania wewnątrz pomieszczeń ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna spełnia wymóg używania minimum sześciu kolorów ? | tak |  |  |
|  | Czy jednorazowy ładunek substratu wystarcza na drukowanie 16 godzin pracy ciągłej ? | TAK |  |  |
|  | Czy model maszyny jest innowacyjny a jego obecność na rynku nie przekracza 2 lat ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna posiada system kontroli drukowanego obrazu ? | TAK |  |  |
|  | Czy szerokość substratu możliwa do drukowania może przekroczyć min. 3,00 m | TAK |  |  |
|  | Czy maszyna posiada oświetlenie drukowanej powierzchni dla kontroli jakości organoleptycznej ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna utrzymuje jednakową jakość druku na całej szerokości druku (3 m)? | tak |  |  |
|  | Czy max. grubość zadrukowanego substratu osiąga 2 mm | tak |  |  |
|  | Czy możliwe jest drukowanie na substratach: flizelina, winyl, folia samoprzylepna, canvas itp. | tak |  |  |
|  | Czy maszyna obsługuje formaty oprogramowania JDF ? | tak |  |  |
|  | Czy maszyna współpracuje z systemami mobilnymi Android ? | tak |  |  |
|  | Czy zużycie energii nie przekracza poboru mocy 9 kWh ? | tak |  |  |
|  | Czy możliwe jest drukowanie o wadze substratu powyżej 200 g/m2 | TAK |  |  |
|  | Czy cena maszyny obejmuje jej montaż , uruchomienie i przeszkolenie pracowników w miejscu przeznaczenia ? | TAK |  |  |
|  | Czy drukarka lateksowa, cyfrowa posiada wyposażenie wymienione niżej: 1. Paleta transportowa, 2. 7 głowic drukujących , 3. rolkę Clearing do czyszczenia głowic, 4. 2 sztuki trzpieni pojedynczych, 5. 4 sztuki trzpieni podwójnych, 6. Moduł podtrzymujący trzpienie podwójne – dla stabilnej pracy przy rolkach, 7. 6 zbiorników, 10 litrów każdy, z tuszem startowym dla urządzenia, niezbędny do instalacji i kalibracji urządzenia, 8. 1 zbiornik 10 litrowy z czynnikiem Ink Optimizer, niezbędny do instalacji i kalibracji urządzenia, 9. Wbudowany spektrofotometr, 11. Wbudowany czujnik przesuwu mediów OMAS, 12. Stację czyszczącą głowice drukujące, 13. Listwy podświetlające zadrukowane media, od frontu i rewersu, 14. Kamera serwisowa, 15. Dokumentacja – instrukcja obsługi, instrukcja BHP, instrukcja serwisowa, 16. Wewnętrzny komputer sterujący, xvii. Monitor, klawiatura i mysz – jako panel zarządzający dla operatora i serwisu, 17. 4 moduły utrzymujące płasko krawędzie roli podczas druku, 18. 4 noże rozcinające rolę na wstęgi, ścinające marginesy. 19. Komplet akcesoriów do czyszczenia i konserwacji urządzenia, 20i. Pistolet powietrzny do rozpierania trzpieni, 21. Próbki oryginalnych wydruków. | tak |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| RAZEM ILOŚĆ PKT. |  |