Załącznik nr  4

do SIWZ

...............................................................................

Pieczęć lub nazwa Wykonawcy

ARKUSZ SPECYFIKACJI SPRZĘTU IT

# Specyfikacja sprzętu IT

W dalszej części Załącznika przedstawiony zostanie wykaz /specyfikacja/  sporządzona przez Zamawiającego. Stopień spełnienia wymogów będzie stanowić jeden z czterech kryteriów oceny złożonej oferty.

Dostawca powinien wypełnić poniższe tabele w następujący sposób:

- Zamieszczone tabele należy traktować jako integralną część oferty.

- Nie należy wprowadzać zmian i poprawek w dostarczonych tabelach.

- Sposób oceny udzielonych odpowiedzi wyjaśniono w  SIWZ  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Przy wypełnianiu tabel należy wziąć pod uwagę, że oferta ma charakter wiążący, oraz że stanowić ona będzie załącznik do Umowy.

Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu zostały wyszczególnione w tabelach.

Poszczególne kolumny tabeli  w zakresie specyfikacji sprzętu IT mają następujące znaczenie:

- Kolumny nr 4 i 5 „Odpowiedź” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dane urządzenie/oprogramowanie jest zapewnione przez dostawcę  w ramach zaproponowanej w ofercie ceny – zaznaczenie odpowiedzi „TAK” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – urządzenie zgodne z charakterystyką posiada taką właściwość (charakterystykę)  i jest zawarta w ofercie, zaznaczenie odpowiedzi „NIE” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE oznacza, że urządzenie//oprogramowanie *)  nie posiada takiej właściwości i nie została ona zawarta w ofercie.

- Kolumna nr 3 „Krytyczność” odnosi się do sytuacji w której Zamawiający bezwzględnie wymaga, by dana cecha urządzenia / oprogramowania  była spełniona, pod rygorem odrzucenia oferty  dostawcy – taka cecha oznaczona jest jako „Krytyczność” – „TAK”. W przypadku w którym Zamawiający uznał, iż dana cecha nie jest bezwzględnie wymagana Atrybut Krytyczności nie został określony. Jeżeli cecha (parametr) ma lepsze od wymaganego, Zamawiający może uznać za warunek spełniony.

- Ponadto w przypadku gdy w wierszu określającym daną cechę urządzenia/oprogramowania, Zamawiający nie określił odpowiedzi metodą „TAK” / „NIE”, wymaga on wskazania danej cechy systemu w sposób opisowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza udzielenie odpowiedzi w dodatkowym załączniku do oferty, jednakże w treści „Arkusza specyfikacji (charakterystyki)” musi się znaleźć wyraźne odwołanie w którym załączniku znajduje się dana odpowiedź opisowa. Zamawiający dopuszcza także w tym przypadku, by Dostawca samodzielnie stworzył załącznik dla tej odpowiedzi i załączył go do oferty.

- Kolumna „właściwości/charakterystyka  zawarta w ofercie” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dana charakterystyka  zostanie zapewniona przez Dostawcę w ramach zaproponowanej w ofercie ceny . Wstawienie znaku „X” lub TAK w kolumnie 4 - oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej TAK-  tzn.  charakterystyka zawarta w ofercie. Brak  znaku „X”  lub TAK w kolumnie nr 4 oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE tzn. charakterystyka nie zostało zawarta w ofercie.

- Wszystkie właściwości  zaznaczone przez Dostawcę znakiem „X” te określone Atrybutem Krytyczności jak również i te nie oznaczone tym Atrybutem muszą być wliczone w cenę oferty.

- Słowo „BRAK”	w kolumnie nr 4 : - odpowiedź ta oznacza, że charakterystyka/właściwość  nie jest możliwa do zagwarantowania i charakterystyka nie istnieje w ofercie.

Uwaga:

Nie wstawienie znaku „X” w wierszu danej charakterystyka/właściwości , bądź wstawienie więcej niż jednego znaku „X” będzie uznane za udzielenie najniżej punktowanej odpowiedzi tj. „Brak właściwości”. Zamawiający zastrzega, że stopień spełnienia określonych właściwości  będzie podlegał sprawdzeniu podczas prezentacji, której regulamin stanowi załącznik do SIWZ. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia prezentacji Wykonawca nie udowodni, że dana charakterystyka/właściwość jest zapewniona przez oferowany sprzęt, oferta Wykonawcy może być odrzucona.

Dostawca może zawrzeć w ofercie dodatkowe informacje poszerzające odpowiedź zamieszczoną we wcześniejszych wierszach.

Atrybut „Krytyczność” – oznacza bezwzględny wymóg stanowiący istotny warunek dla kompletności. Zamawiający ustala warunki dla atrybutu „krytyczność”, zaś Dostawca zobowiązany jest w swojej ofercie do kompletnego ujęcia wskazanych czynników, niespełnienie kompletne wszystkich warunków łącznie atrybutu krytyczność, stanowi podstawowy czynnik do odrzucenia oferty. Ponadto w celu ułatwienia Dostawcom wypełnienia Arkusza Specyfikacji, kolumna nr 5 w przypadku Atrybutu „Krytyczności” została przez Zamawiającego zaznaczona szarym tłem, by w ten sposób wskazać Wykonawcom te właściwości, które są dla Zamawiającego bezwzględnie niezbędne i wymagane.

CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO / SERWERÓW

Legenda:

Znak „X”  lub słowo „TAK” w polu kolumny nr 4 oznacza TAK,

Znak „X” lub słowo „NIE” w polu kolumny nr 5 oznacza NIE,

Słowo „BRAK” w kolumnie nr 4 oznacza brak funkcjonalności (charakterystyki).

| LP. | Charakterystyka /właściwości | KRYTYCZNOŚĆ bezwzględnie wymagana | ODPOWIEDŹ TAK- warunek spełniony NIE- warunek nie spełniony |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. (X) TAK | 5. (X) NIE |
| 1. | * Oprogramowanie serwerów : Vmware VSphere 6 Essetials Plus Kit (lic. do 3 serwerów) ; V-ESSENT-VS-P0000-00 COMMERCIAL: Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware - New License | tak |  |  |
|  | * 3-letnia subskrypcja na wsparcie dla VSphere 6 Essentials Plus Kit | TAK |  |  |
|  | Serwer DL 380/ Gen.10 z kartą FC 2 x CPU każde po min 16 rdzeni częstotliwość min. 2.1Ghz możliwość podpięcia minimum 8 dysków SFF 2,5" SAS HotPlug 12GB/s kontroler minimum PCIE3.0 8linii SAS 12GB/s, SATA 6GB/s, 2GB cache, RAID 0,1,5,6,10 możliwość zainstalowania minimum 24 kości pamięci DDR4 nadmiarowe wentylatory Hotplug nadmiarowe silacze 800W Hotplug fizyczny napęd DVD minimum 4 porty sieciowe gigabitowe minimum 6 złączy PCIe 3.0, obudowa rackowa 2U montowana na wysuwanych szynach system zdalnego zarządzania, możliwość pracy ze zdalną konsolą, wirtualne napędu DVD i FDD, dedykowany port Ethernet 2x32GB RAM 2 porty 10G karta HBA FC 16GB/s Gwarancja 3/3/3 | TAK |  |  |
|  | serwer backup w odległej lokalizacji DL 380/ Gen.10 z kartą FC 2 x CPU każde po min 16 rdzeni częstotliwość min. 2.1Ghz możliwość podpięcia minimum 8 dysków SFF 2,5" SAS HotPlug 12GB/s kontroler minimum PCIE3.0 8linii SAS 12GB/s, SATA 6GB/s, 2GB cache, RAID 0,1,5,6,10 możliwość zainstalowania minimum 24 kości pamięci DDR4 nadmiarowe wentylatory Hotplug nadmiarowe silacze 800W Hotplug fizyczny napęd DVD minimum 4 porty sieciowe gigabitowe minimum 6 złączy PCIe 3.0, obudowa rackowa 2U montowana na wysuwanych szynach system zdalnego zarządzania, możliwość pracy ze zdalną konsolą, wirtualne napędu DVD i FDD, dedykowany port Ethernet 2x32GB RAM 2 porty 10G karta HBA FC 16GB/s Gwarancja 3/3/3 | TAK |  |  |
|  | Macierz MSA 1040 dual controler FC16Gb/s do 48TB Raw data 24xSFF SAS/MDL SAS/SSD 2 x RAID (SAS 6Gb/s) - RAID 0,1,3,5,6,10,50 możliwość dołożenia dodatkowych pólek na dyski. 2x RJ45 zarządzanie kompatybilna z HyperV, VMVare ESXi 5, 6 24 snapshots nadmiarowy zasilacz rozmiar 2U Certyfikat ENERGY STAR gwarancja 3 lata okablowanie pozwalające połączyć macierz z serwerami. | TAK |  |  |
|  | Dyski SAS do macierzy dyski brandowane przez producenta macierzy dyski SAS 1.2TB 2.5" 10k 6Gb/s DP Gwarancja 3 lata | TAK |  |  |
|  | Dyski SAS do serwerów dyski brandowane przez producenta serwera dyski SAS 900GB 2.5" 15k 12Gb/s Gwarancja 3 lata | TAK |  |  |
|  | Switch CISCO z VLAN Cisco WS-C3850-48T-S z modułem C3850-NM-8-10G+ wkładki SFP+ oraz kable optyczne z wtyczkami LC/PC. Specyfikacja Typ przełącznika Zarządzanie obsługa jakość serwisu (QoS) Tak Obsługa Multicast Tak Łączność Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48 Ilość portów Gigabit Ethernet 48 Sieć komputerowa Standardy komunikacyjne IEEE 802.11ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Agregator połączenia Tak Limit częstotliwości Tak przekierowywanie IP Tak IGMP snooping Tak Protokół drzewa rozpinającego Tak Pozycja routingu 24000 Obsługa sieci VLAN Tak Przekazanie (audycja) Danych Przepustowość rutowania/przełączania 176 Gbit/s Wielkość tabeli adresów 32000 wejścia Liczba VLANs 4000 Zgodny z Jumbo Frames Tak Ochrona Szyfrowanie / bezpieczeństwo 802.1x RADIUS Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak Protokoły Protokoły zarządzające SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 Design Diody LED Tak Bezpieczeństwo UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM Standardy EMC 47CFR, AS/NZS CISPR22 2, CISPR22, EN55022, ICES003, EN61000-3-2, KCC, EN55024, KN24 Certyfikaty RoHS Praca Stackowalny Tak Pojemność pamięci wewnętrznej 4096 MB Typ pamięci DRAM Wielkość pamięci flash 2048 MB MTBF (Średni okres międzyawaryjny) 303660 godz Zarządzanie energią Napięcie wejściowe AC 100-240 V Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Ilość jednostek zasilania 1 Wymagania systemowe Obsługiwane nośniki 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, DWDM/CWDM SFP; 0GBASE-SR, LR, LRM, CX1 (v02 +) SFP+ Waga i rozmiary Szerokość produktu 445 mm Długość urządzenia 45 mm Wysokość urządzenia 445 mm Pakowanie danych Przewodnik użytkownika Tak Podręcznik użytkownika Tak Pozostałe właściwości Szerokość pasma 480 Gbit/s Zasilanie 350 W Typ zasilacza AC Wskaźnik LED zasilania Tak | TAK |  |  |
|  | Router CISCO modularny Cisco 3945 z licencją "security" 3 porty Ethernet LAN 2 porty USB, 2 zainstalowane moduły SFP oraz port wan. okablowanie 10/100/1000Base-T(X). pamięć wewnętrzna o pojemności 1024 MB oraz pamięć flash wielkości 256 MB. możliwość połączenia ISDN Specyfikacja Łącze WAN Ethernet WAN Tak Łączność Gniazdko wyjścia CD Tak Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 3 Liczba zainstalowanych modułów SFP Min. 2 Ilość portów USB Min. 2 wersja USB 2.0 Port wan Ethernet (RJ-45) Parametry sieci wewnętrznej LAN Przewodowa sieć lan Tak Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Technologia okablowania 10/100/1000Base-T(X) Sieć komputerowa Standardy komunikacyjne IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah Możłiwość podłączenia ISDN Tak Protokoły Protokół przełączenia MPLS Protokół wybierania drogi BGP,EIGRP,IGRP,IS-IS,OSPF Obsługiwane protokoły sieciowe IPSec Protokoły Fibre Channel IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, SSM, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, VPN, IPSec, L2TPv3, BFD, IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah Cechy zarządzania Zarządzanie przez stronę www Tak obsługa jakość serwisu (QoS) Tak Ochrona Szyfrowanie / bezpieczeństwo IPSEC,SSL/TLS Filtrowanie Tak Zabezpieczenie firewall IOS Zarządzanie energią Obsługa PoE Tak Rodzaj zasilania AC Zasilanie 540 W Pobór mocy 105 W Prąd wejściowy 7.1 A Design Możliwości montowania w stelażu Tak Rozmiar układu 3U Diody LED Tak Praca Wielkość pamięci flash 256 MB Pojemność pamięci wewnętrznej 1024 MB Procesor wbudowany Tak Zaświadczenia Bezpieczeństwo UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 Standardy EMC 47 CFR, Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000 (Immunity), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | TAK |  |  |
|  | Okablowanie pełne do wymienionych urządzeń z wtyczkami | TAK |  |  |
|  | Zasilacze UPS UPS (montowany w stojaku) AC 230 V 4500 wat 5000 VA zarządzanie USB, Ethernet złącza wyjściowe: 12 zimny start kształt wyjścia sinusoida wyświetlacz LCD wydajność 98% montaż rack 3U | TAK |  |  |
| RAZEM ILOŚĆ PKT. |  |

Data podpis oferenta

…………………………………….