Przedmiar robot

Mikroinstalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby 
	dziafalnosci gospodarczej VELKOM W.L.K.M KURCZUK s.c.

Obiekt lub rodzaj robot: Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Lokalizacja: Przybystawice 114a, 21-080 Garbow

Inwestor: VELKOM W.L.K.M KURCZUK s.c., Przybystawice 114a, 21-080 Garbow

Jednostka opracowujaca kosztorys: PTU ELEKTRA sp. z o.o., uI. Wojciechowska 7K, 20-704 Lublin

Narzuty: Koszty posrednie	65,00%R+65,00%S

Zysk	10,40%R+10,40%S+10,40%Kp(R)+10,40%Kp(S)

Data opracowania:	Autor opracowania:

2017-02-09	Andrzej Chrzanowski

WOO

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna

Przedmiar robot

Nr	Podstawa	Opis robot

K	Mikroinstalacja fotowoltaiczna do produkcji

7  _O

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 00002796)

Jm  Norma	/e§011	Cena jedn.   Wartosc

Ilosc jedn.	jedn.

energii elektrycznej z OZE na potrzeby

dzialalnosci gospodarczej VELKOM W.L.K.M

!KURCZUK s.c.

1	Element	IInstalacja fotowoltaiczna

1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowow dla kabli, r(�cznie., grunt kategorii III	m3	24,640

Wyliczenie ilo§ci robot:

.77 0,4"0,8	24,640000

RAZEM:	24,6401

Robocizna

Robotn�i	r-g	_	2,24	224000,

2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

szerokoso do 0,4.m	m	77

Robocizna

Robotnicy	9		0,0126	0,02520

Materialy

Piasek naturalny	m3	0,056	0,11200.................................__

Nakfady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)

Sprzgt

Samochod samow 1adowcz do 5-t	1	m-	0,008	0,01600

3	KNNR 5/724/2	Wykopy pionowe rgczne dla urzqdzenia przeciskowego wraz

z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m3	4

Robocizna

Robotnicy	r	4,73	4,73000

4	KNNR 5/725/1	Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 25-t (1	plyta)	szt	I

Robocizna

Robotnicy	r-9	2,5	2,50000

Nakfady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

Sprzgt

Zuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	0,44	0,44000

Samochod skrzy�ni do 5-t (1)	m	0,52	0,52000

5	KNNR 5/723/1	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do

Fi	100 mm (pierwsza w wiazce) -SRS 110	m	20

Robocizna

Robotnicy	r-9	1,65	1,65000

Materialy

Rura AROT SRS 75	m	1,04	1,04000

Bale iglaste obrzynane	m3	0,0021	0,00210

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

Sprzgt

Samochod skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,0257	0,02570

Dzwignik hydrauliczny przenosny z napgdem spalinowym

250-t	m-g	0,456	0,45600

Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm	m-g	0,4561	0,45600

Zespo# pradotwor	trojfaz wy przewozny 5.kVA	m-	0,456	0,45600

6	KNNR 5/705/1	U#o2enie rur os#onowych PVC do Fi.140•mm   DVR 75	m	6

Robocizna

Robotnicy	r-g	0,128	0,12800

Materiaty

.Rura AROT DVR-75	m	1,04,	1,04000

Naktady pomocnicze

Materiia#Y inne (Materialy)p ri	%	2,5

Samochod skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,0141	0,01400

Zuraw samochodowy do 4 t	1	-m-g	0,007,	0,007001

2017-02-09	strona nr:

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna	ZUZIA12. (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000027913)

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm  Norma	Ilo§c/	Cena jedn.�  Warto§c

IIo§c jedn.	jedn.

7	KNNR 5/705/1	Ulozenie rur oslonowych PVC do Fir140•mm   DVR 50	m	1121 11

;Robocizna

Robotnicy	g	0,128	0,12800

Materialy

Rura AROT DVR-50	m	1,04	1,04000

Nakiady pomocnicze

iMaterialy inne (Materialy)	%

Sprz@t

Samochod skrzyniowy do 5•t (1)	m-g	0,014	0,01400

Zuraw samochodowy do 4 t (1)	m-	0,007j	0,00700

8	KNNR 5/103/8	Rury winidurowe ukiadane n.t., podloze inne niz betonowe, RL

47	m	14

Robocizna

Robotnicy	r-g...	0,35	0,35000

Materialy

Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL47	m	1,04	1,04000

Koski rozporowe plastykowe	szt	2,1	2,10000

Uchwyt odstpowy U-47 do mocowania rur

elektroinstalacyjnych	szt	2,1	2,10000

Nakiady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	_	%	2,5

9	KNNR 5/713/1	Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach

zamknigtych, kabel do 0,5 kg/m - YKY 5x10		m	44

Robocizna

R.obotnicy	r-9		0,0947	0,09470

Materialy

Kabel energetyczny YKY-0,6/1 kV 5x10mm2 (-Np)	m	1,04	1,04000

Opaski kablowe instalacyjne typu OK	szt	._	0,08	0,08000

Naklady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

SprzQt

Samochod skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,0067	0,00670

Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t	m-g	0,0043	0,00430

Ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,0043	0,00430

!Zuraw samochodowy do 4 t (1)	m	00043,	000430

10	KNNR 5/713/3	Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach

zamknigtych, kabel do 3,0-kg/m   YAKY 4x50	m	30

Robocizna

Robotnicy	r-9		0,212 1	0,21200

Materialy

Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x50mm2 (-Np)	m	1,04	1,04000

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	0,08	0,08000

Naklady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

Sprz@t

Samochod skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,0067	0,00670

Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t	m-g	0,0045	0,00450.

Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,0045	0,00450

Zuraw samochod	do 4 t (1)	m-	0,0045	0,00450

11	KNNR 5/707/3	Ukiadanie kabli w rowach kablowych - rgcznie, kabel do

(1)	2,0•kg/m, przykrycie folic  YAKY 4x50	m	55

Robocizna

Robotnicy	r-g	0,1071	0,107001

Materialy

Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x50mm2 (-Np)	m	1,041	1,040001

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	0,1	0,100001

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubo§ci 0.4-0.6

mm, gatunek I/II	m2	0,42	0,42000

Nakiady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5,

Sprzgt

Samochod skrzyniowy do 5't (1)	m-g	0,0149	0,01490

Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t	m-g	0,0045	0,00450

Cia[gnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,0045	0,00450

Zuraw samochodowy do 4 t	1	m-	0,00451	0,00450,

2017-02-09	strona nr..

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna

Nr	Podstawa	Opis robot

12	KNNR 5/726/10  iObrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i

powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-2ylowy, do 50•mm2 
R = 	1 000*0,8 = 0,800

M = 1,000

IS =  1,000*0,8 = 0,800 
	Robocizna

Robotnicy 
Materialy

Kohcowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na 2ylach Al 50mm2

Uchwyty kablowe uniwersalne UKU Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Nakfady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)

13	KNNR 5/1302/3  Badanie linii kablowej §redniego napigcia, niskiego napiacia i

sterowniczej, kabel n .n., 4-zy#owy Robocizna

Robotnicy

14	KNNR 5/907/2	Montag uziomow lub przewodow uziemiajacych, kategoria

gruntu III - FeZn 25x4 Robocizna

Robotnicy 
Materialy

Bednarka ocynkowana StOS 25x4•mm Nak#ady pomocnicze

Materialy inne (Materialy) Sprzgt

Samochod skrzyniowy do 5 t (1

15	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych prgtowych,

kategoria gruntu III Robocizna

Robotnicy. 
Materialy

Uziom prgtowy BEZPOL 0 16/1500 Nak#ady pomocnicze

,Materialy inne (Materialy) 
	Sprzgt

Samochod skrzyniowy do 5-t (1) 
Wibromlot elektryczny 4.5 kW

16	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i

skuteczno§ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Robocizna

Robotn icy

17	KNNR 5/615/5	Iglice typu 10, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa

21 kg - maszt odgromowy 2m Robocizna

Robotnicy 
Materialy

Maszt odgromowy 2m 
Nak#ady pomocnicze

Materialy inne Materia#y�

18	KNNR 5/604/1	Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z prgta do Fi

10-mm, podpora stalowa lub betonowa do 2-m wysoko§ci d FeZnfi8

Robocizna 
Robotnicy lywy 
Materia

stalowy okre[9#Y mi@kki ocynkowany Fi-8-mm

DrutiNak4ady p	ocnicze

MaterialY inne Material(	Y)

19	KNNR 5/612/5	:Zlacza rynnowe, naprg2ajace i kontrolne w instalacji

odgromowej lub przewodach wyrownawczych, zlacze krzy2owe, polaczenie prgt-prgt

Robocizna 
Robotnicy 
Materialy

Z# czka do instalacji odgromowej od9alg� zna " krzYzowa" plaaskownik-drut cztero§rubowa

Nak#ady pomocnicze 
Materialy inne (Materialy)

2017-02-09

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0000279B)

Jm  Norma	Ilo§c/	Cena jedn.  Warto§c

Ilo§c jedn.	jedn.

szt	2

r-g		2,01600

2,521

szt	4	4,00000

szt	1	1,00000

szt	1	1,00000

%	2,5

odcinek	3

r-	1,8	1,80000

m	40

�.9		0,95	0,95000

kg	0,79	0,79000

%	2,5

m	0,06	0,06000

m	24

-.9		0,46	0,46000	......__

szt	0,66667	0,66667

%	2,5

m-g	0,1	0,10000

m	0,21	0,21000

szt	4

r-g	1,24	1,24000

kph	3

r-9-.-_...	2,16	2,16000

szt	1

%	2,5

Im	4

r-g	0,0935	0,09350

k9	0,3951	0,39500

2,51

szt	6

r-g	0,323	0,32300

szt	1	1,00000

%	2,5

strong nr:	4

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm

20	KNNR 5/612/6	Zlacza rynnowe, napr@2ajace i kontrolne w instalacji

;odgromowej lub przewodach wyrownawczych, z#etcze 
	kontrolne, polgczenie prgt-p#askownik 	szt

Robocizna

Robotnicy	r-g 
Materialy

!Z#acze kontrolne instalacji odgromowej K-422	szt

Nakfady pomocnicze

Material  inne Material	%

21	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowow dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III	m3

iWyliczenie ilo§ci robot: 
	77'0,4`0,6

Robocizna

Robotnicy	r-g

22	KNNR 5/406/2	jAparaty elektryczne, masa do 5,0-kg -RBK-00	szt

Robocizna

Robotnicy	r.9.._

Materiaty

Rozlgcznik izolacyjny bezpiecznikowy, wn@trzowy nn 
RBK-000 160A 	szt Wk#adka bezpiecznikowa duzej mocy WT-00/gF szybka

20-125A, 500V	szt

23	KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposa2enie rozdzielnic modu#owych, listwa

przy#gczowa (zaciskowa)	szt 
Robocizna

Robotnicy	..... ...... ...r-g_ 
Materialy

Listwa zaciskowa	szt

24	KNNR 5/407/2	Osprzgt modulowy w rozdzielnicach, wy#acznik nadpradowy, 3

biegunowy	szt 
Robocizna

Robotnicy  _	r 9.. 
Materialy

W # Iznik nad rad.ETIMAT 10 (S193) B10-20A	szt

25	KNNR 5/407/4	Osprzgt modu#owy w rozdzielnicach, ogranicznik przepigc

(1)	ETITEC Went TNC 37,5/12,5 3+0	szt

Robocizna

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0000279B)

Norma	Ilosc/	Cena jedn.  Wartosc

Il	n	jedn.

77t

0,449	0,44900

1	1,00000

2,5

18,480

18,480000

RAZEM:	18,480

1,21	1,21000

I

0,75	0,75000

1	1,00000

3	3,00000

3

0,0577	0,05770

1	1,00000

2

0,26	0,26000

1	1 , 00000

1

Robotnicy	r-9..._...	0,34	0,34000	...... _.

Materialy

O ranicznik prze i c ETITEC Went TNC 37,5/12,5 3+0	szt	1	1,00000

26	KNNR 5/406/7	Aparaty elektryczne, masa do 100 kg - inwerterABB

TRIO-20,0 TL-OUTD	szt	2

Robocizna

R... .....obotnicy	r-g	4,55	4,55000

Materiaty

Inwerter TRIO-20,0-TL-OUTD (ABB)	szt	1	1	00000

27	KNNR 5/405/7	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja,

mocowanie przez przykrgcenie, masa do 20 kg - szafka

zabezpieczeniowa	szt	2

Robocizna

Robotnicy	r-9	1,19	1,190001

Materialy

Szafka zabezpieczen 3 stringi	szt	0,5	0,50000

Szafka zabezpieczen 4 stringi	szt	0,5	0,50000

28	KNNR 5/411/5	iFundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice,

grunt kategorii III, objgtosc fundamentu w wykopie do 0,25-m3

- obcia,zniki do kostrukcji	szt	33

Robocizna

Robotnicy	r-9	1,03	1,03000

Materiaty

Obci2(znik do konstrukcji pod panele fotowoltaiczne	szt	1	1,00000

Sprzgt

,Samochod skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,5	0,50000'

Zuraw samochodow do 4 t	1	m-	0,38	0,38000

2017-02-09	strong nr:

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna	ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0000279B)

Nr	Podstawa	Opis robot	JIM	Norma	Ilosc/	Cena jedn.  Wart osc

Ilos6 jedn.	jedn.

29	KNNR 7/206/2	'Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon, masa do 20-kg	t	1,705

Robocizna

Robotnicy	r-g	132'	132,00000

Materialy

Elektrody do spawania stali niskowgglowych o Fi 3.25 mm	szt	25I	25,00000

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne TF-35B (kpl

pod 124 panele)	kpI	0,586511	0,58651

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	4

Sprzgt

Samochod skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	2,4	2,40000

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A	m-g	20,7	20,70000

30	KNNR 5/406/4	Montai paneli fotowoltaicznych PV Biusun SW 28 ODUO	szt	124

Robocizna

Robotnicy	r-g		1,73	1,73000

Materiaty

Panel fotowoltaiczny PV Bisun SW 280 DUO	szt	1	1,00000

31	KNNR 5/201/4	Przewody izolowane 1-zylowe wciagane do rur, 6•mm2

(1)	HK-SOLARFLEX-X 1x6 mm2	m	160

Robocizna

Robotnicy		�.9		0,02941	0,02940

Materialy

Przewod HK-SOLARFLEX-X 1x6 mm2................................................................................................m		1,04	1,04000

Naktady pomocnicze

Materia  inne Materialy)	%	2,5

32	KNNR 5/202/2	Przewody izolowane 1-2ytowe ukladane w gotowych

(2)	korytkach, przekroj, 6 mm2 - HK-SOLARFLEX-X 1x6 mm2	m	173

Robocizna

Robotnicy	r-g_		0,0179	0,01790

Materialy

Przewod d HK-SOLARFLEX-X 1x6 mm2	m	1,04	1,04000

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

33	KNNR 5/1203/3	Podlaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod

pojedynczy do 6 mm2   laczenie paneli w stringi..... _ _...	szt	124

Robocizna

Robotnicy	0,0231	0,02310

Naktady pomocnicze

Materialy inne M

34	KNNR 5/1204/1	Montag koncowek kablowych, zaciskanie, przekroj 2yl do

6mm2 - konektor np. MC4/IP67	14

Robocizna

Robotnicy	r-g	_.	0,0525	0,05250

Materialy

Konektor MC4+/IP67	szt	0,5	0,50000

Konektor MC4-/IP67	szt	0,5	0,50000

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materialy)	%	2,5

35	KNNR 5/1204/1	Montag tulejek kablowych, zaciskanie, przekroj 2y4 do 6-mm2	szt	42

Robocizna

,Robotnicy	r-g	0,0525	0,05250

Materialy

Tulejka CU 6 mm2	szt	1,03	1,03000

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Material y)	%	2,5

36	KNNR 5/1203/3	Podlaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod

pojedynczy do 6 mm2	szt	42

Robocizna

Robotnicy	r-g	0,0231	0,02310,

Naktady pomocnicze

Materialy inne Material	%	2,5'

2017-02-09	strona nr:	6

VELKOM mikroinstalacja fotowoltaiczna	ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0000279B)

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm   Ilosc	Cena	Wartosc

2. Robocizna razem	r g	745,759	13,17

Razem (z dokladnoscia do zaokragleri)I	745,759

Zestawienie material6w

Lp.	Nazwa materiatu	Jm	Ilosc	Cena	Wartosc

1. Bale iglaste obrzynane	m3	0,0421

2. Bednarka ocynkowana StOS 25x4 mm	kg	31,61

3. Drut stalowy okrag#y mi(�kki ocynkowany Fi-8-mm	kg	1,58

4. Elektrody do spawania stali niskow�glowych o Fi-3.25 mm	szt	42,625

5. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	23,1

6. Inwerter TRIO-20,0-TL-OUTD (ABB)	szt	2

7. Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x50mm2 (-Np)	m	88.4

8. Kabel energetyczny YKY-0,6/1 kV 5xlOmm2 (-Np)	..................................................._		m	45,76

9. Kolki rozporowe plastykowe	szt	29,4

10.IKonektor MC4+/IP67	szt	7

11. Konektor MC4-/IP67	szt	7

12. Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczna TF-35B (kpl pod 124 panele)	kpl

13. Koncowka kablowa rurkowa do zap raso wywania na zy#ach Al 50mm2	szt	8

14. Listwa zaciskowa	szt	3

_		_..._

15.1Maszt odgromowy 2m

16. Obciaznik do konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

17. Ogranicznik przepigo ETITEC Went TNC 37,5/12,5 3+0

.1 18. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

19. Panel fotowoltaiczny PV Bisun SW 280 DUO

20. Piasek naturalny

21.,Przew6d HK-SOLARFLEX-X 1x6 mm2

22. Roz#acznik izolacyjny bezpiecznikowy, wngtrzowy nn RBK-000 160A

23. Rura AROT DVR-50

24. Rura AROT DVR-75

25. Rura AROT SRS 75

26. Rura elektroinstalacyjna PVC g#adka sztywna RL47

27. Szafka zabezpieczen 3 stringi

28. iSzafka zabezpieczen 4 stringi

29. Tulejka CU 6 mm2

.. . .... _ .

30. Uchwyt odstgpowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych

31.iUchwyty kablowe uniwersalne UKU

32. Uziom prgtowy BEZPOL 0 16/1500

33. Wkladka bezpiecznikowa du2ej mocy WT-00/gF szybka 20-125A, 500V

34. Wy#acznik nadprad.ETIMAT 10 (S193) B10-20A

35. Z#acze kontrolne instalacji odgromowej K-422

36. Z#aczka do instalacji odgromowej odgatgzna "krzyzowa" p#askownik-drut czterosrubowa

szt	3

szt	33

szt	1

szt	13,42

s z	124

m3	8,624

m	346,32

szt

m	116,48

m	6,24

m	20,8

m	14,56

szt 
szt

szt	43,26

szt	29,4

szt	2

szt	16

szt	3

szt	2

szt	4 
szt 	6

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)1

Zestawienie sprzgtu

Lp.	Nazwa sprzgtu	Jm	Ilosc	Cena	Wartosc

M-g

2. Dzwignikhydraul cp	}	zny przenos  ^ny z apgdem spalinowym 250-t	m-g	0	9,12

3.. Pom	a w	sokoci nieniowa elektryczna 250 atm	M g	9,12

4. Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t	m-g	015717.

5.Samochod samowyladowczy do 5 t (1)	Im-g	1,232:

6.'Samoch6d skrzyniowy do 5-t (1)	M g	29,3933

7. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A	m-9	35,2935,

8. Wibromlot elektryczny 4.5 kW	m-9	5,04

9.,Zesp6f pradotworczy trojfazow y przewozn	5kVA	m	9,12

10. Zuraw samochodowy do 4 t (1)	y	m g	14,3777

Razem m-g (z dok#adnoscia do zaokragleri)	113,8399

2017-02-09	strona nr:	7