Załącznik nr  4

do SIWZ 11-18

...............................................................................

Pieczęć lub nazwa Wykonawcy

ARKUSZ CHARAKTERYSTYKI

# FUNKCJONALNOŚĆ „wizyjnego  systemu  kontroli jakości cięcia tapet  „

W dalszej części Załącznika przedstawiono wymagania funkcjonalne Zamawiającego. Stopień spełnienia wymogów funkcjonalnych będzie stanowić jeden z czterech kryteriów oceny złożonej oferty.

Dostawca powinien wypełnić poniższe tabele funkcjonalne w następujący sposób:

- Zamieszczone tabele należy traktować jako integralną część oferty.

- Nie należy wprowadzać zmian i poprawek w dostarczonych tabelach.

- Sposób oceny udzielonych w ankietach odpowiedzi wyjaśniono w  SIWZ 11-18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Przy wypełnianiu tabel należy wziąć pod uwagę, że oferta ma charakter wiążący, oraz że stanowić ona będzie załącznik do Umowy.

Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu zostały wyszczególnione w tabelach.

Poszczególne kolumny tabeli  w zakresie:

TECHNOLOGIA I UNIWERSALNOŚĆ wizyjnego  systemu kontroli jakości cięcia

mają następujące znaczenie:

- Kolumny nr 4 i 5 „Odpowiedź” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dana funkcjonalność/charakterystyka  jest zapewniona przez dostawcę systemu w ramach zaproponowanej w ofercie ceny – zaznaczenie odpowiedzi „TAK” oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej – urządzenie  posiada taką funkcjonalność (charakterystykę)  i jest zawarta w ofercie, zaznaczenie odpowiedzi „NIE” oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE oznacza, że urządzenie  nie posiada takiej funkcjonalności nie została ona zawarta w ofercie.

- Kolumna nr 3 „Krytyczność” odnosi się do sytuacji w której Zamawiający bezwzględnie wymaga, by dana cecha urządzenia była spełniona, pod rygorem odrzucenia oferty Dostawcy – taka cecha oznaczona jest jako „Krytyczność” – „TAK”. W przypadku w którym Zamawiający uznał, iż dana cecha systemu nie jest bezwzględnie wymagana jest Atrybut Krytyczności nie został określony.

- Ponadto w przypadku gdy w wierszu określającym daną cechę urządzenia, Zamawiający nie określił odpowiedzi metodą „TAK” / „NIE”, wymaga on wskazania danej cechy systemu w sposób opisowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza udzielenie odpowiedzi w dodatkowym załączniku do oferty, jednakże w treści „Arkusza Funkcjonalności (charakterystyki)” musi się znaleźć wyraźne odwołanie w którym załączniku znajduje się dana odpowiedź opisowa. Zamawiający dopuszcza także w tym przypadku, by Dostawca samodzielnie stworzył załącznik dla tej odpowiedzi i załączył go do oferty.

- Kolumna „Funkcjonalność zawarta w ofercie” służy do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dana funkcjonalność zostanie zapewniona przez Dostawcę w ramach zaproponowanej w ofercie ceny . Wstawienie znaku „X” lub TAK w kolumnie 4 - oznacza udzielenie odpowiedzi pozytywnej TAK-  tzn.  funkcjonalność zawarta w ofercie. Brak  znaku „X”  lub TAK w kolumnie nr 4 oznacza udzielenie odpowiedzi negatywnej – NIE tzn. funkcjonalność nie zostało zawarte w ofercie.

- Wszystkie Funkcjonalności/Cechy  zaznaczone przez Dostawcę znakiem „X” te określone Atrybutem Krytyczności jak również i te nie oznaczone tym Atrybutem muszą być wliczone w cenę oferty.

- Słowo „BRAK”	w kolumnie nr 4 : - odpowiedź ta oznacza, że funkcjonalność nie jest możliwa do zagwarantowania i funkcjonalność nie istnieje w ofercie.

Uwaga:

Nie wstawienie znaku „X” w wierszu danej funkcjonalności, bądź wstawienie więcej niż jednego znaku „X” będzie uznane za udzielenie najniżej punktowanej odpowiedzi tj. „Brak możliwości wykonania funkcjonalności”. Zamawiający zastrzega, że stopień spełnienia określonych funkcjonalność /Cech i będzie podlegał sprawdzeniu podczas prezentacji. Jeżeli W wyniku przeprowadzenia prezentacji Wykonawca nie udowodni, że dana funkcjonalność jest zapewniona przez oferowaną maszynę, oferta Wykonawcy może być odrzucona.

Dostawca może zawrzeć w ofercie dodatkowe informacje poszerzające odpowiedź zamieszczoną we wcześniejszych wierszach.

Ponadto w celu ułatwienia Dostawcom wypełnienia Arkusza Funkcjonalności, kolumna nr 5 w przypadku Atrybutu „Krytyczności” została przez Zamawiającego zaznaczono szarym tłem, by w ten sposób wskazać Wykonawcom te funkcjonalności, które są dla Zamawiającego bezwzględnie niezbędne i wymagane.

TECHNOLOGIA/CECHY  I UNIWERSALNOŚĆ WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI CIĘCIA

Legenda:

Znak „X”  lub słowo „TAK” w polu kolumny nr 4 oznacza TAK,

Znak „X” lub słowo „NIE” w polu kolumny nr 5 oznacza NIE,

Słowo „BRAK” w kolumnie nr 4 oznacza brak funkcjonalności (charakterystyki).

| LP. | Charakterystyka W ZAKRESIE TECHNOLOGII I UNIWERSALNOŚCI MASZYNY | KRYTYCZNOŚĆ bezwzględnie wymagana | ODPOWIEDŹ TAK- warunek spełniony NIE- warunek nie spełniony |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. (X) TAK | 5. (X) NIE |
| 1. | Czy system wizyjny automatycznie wykrywa wady cięcia na bryty przekraczające 0,10 mm zadanej szerokości cięcia na długości bryty do 10 m ? | tak |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli produkcji tapet posiada odpowiednią ilość czujników do automatycznej kontroli czterech krawędzi cięcia dwóch brytów z dokładnością do 0,10 mm ( dla dwóch równoległych ciętych brytów) ? | TAK |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli produkcji przystosowany jest do pracy jako element maszyny do cięcia jednej lub dwóch brytów tapet do zakresów szerokości brytów 2 bryty po 50- 70 lub 1 bryty 50-145 cm ? | tak |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli jakości cięcia na bryty odczytuje nadrukowane znaczniki cięcia „+” w celu wykrywania wad cięcia ? |  |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli jakości cięcia na bryty odczytuje krawędzie brytów „po cięciu” w celu ciągłego dokonywania pomiarów i wykrywania wad cięcia polegających na przekroczeniu tolerancji 0,10 mm ? |  |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli jakości cięcia posiada zdolność zapisywania dokonywanych precyzyjnych pomiarów szerokości brytów i odchyleń od szerokości wymaganej ? | tak |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli jakości cięcia posiada zdolność sygnalizowania dźwiękowego w momencie wykrycia błędów cięcia na bryty podczas pomiaru szerokości brytów powyżej określonej tolerancji ? | tak |  |  |
|  | Czy „tolerancja błędu cięcia” będzie mogła być zmieniana przez operatora ? | TAK |  |  |
|  | Czy system kontroli cięcia brytów (wyposażenie systemu ) będzie zainstalowane na stelażu konstrukcyjnym maszyny tnącej ? | tak |  |  |
|  | Czy system wizyjny kontrola będzie :przestawny” w taki sposób, aby poszczególne czujniki optyczne mogły być ustawione przez operatora maszyny w liniach krawędzi cięcia wzdłużnego „brytów ? | tak |  |  |
|  | Czy wizyjny system kontroli jakości cięcia posiada zagwarantowany profesjonalny serwis techniczny na terenie Polski ? | TAK |  |  |
|  | Czy zintegrowane liniowe czujniki wyposażone są w optyczne sensory liniowe o szerokości minimum 1024 pikseli ? |  |  |  |
|  | Czy mikroprocesor realizujący akwizycję obrazu, pomiary geometryczne lub wykrywania wad generuje sygnał do urządzenia alarmowego i wykonawczego ? | tak |  |  |
|  | Czy wyświetlacz LCD do zmiany parametrów algorytmów oraz włączania trybów uczenia lub normalnej pracy urządzenia posiada interfejsy cyfrowe do połączenia z urządzeniami alarmowymi i wykonawczymi oraz połączenia z komputerem w trybie serwisowym. | TAK |  |  |
|  | Czy dostawa wizyjnego systemu kontroli jakości cięcia na bryty obejmuje jej montaż w miejscu przeznaczenia? | TAK |  |  |
|  | Czy system kontroli jakości cięcia na bryty posiada wyposażenie zamienne , jeżeli tak to jakie? |  |  |
| RAZEM ILOŚĆ PKT. |  |

Data podpis oferenta

…………………………………….